TC = intervallo tra un campione e l'altro.
FC = numero di campioni al secondo
FC = 1/TC.
FC –> Hz.
Numero di quanti = 2^bit dell'ADC.
Risoluzione (ampiezza) di un quanto: V fondo scala / 2^bit dell'ADC.
FC >= 2Fmax.

1 inch = 2.54 cm.
Divido altezza e lunghezza per 2.54, e trovo le misure in pollici dell'altezza e della lunghezza. Moltiplico per il numero di pixel, trovando quindi i pixel orizzontali e verticali in base alla risoluzione. Moltiplico le due misure, e moltiplico i pixel totali ottenuti, per i bit (convertire in byte).
Pixel totali = ( X/2.54 * PPI ) * (Y/2.54 * PPI )

Telefono 11,025 Hz 8 bit Mono.
Radio 22050 Hz 8 bit Mono/Stereo.
Audio 44100 Hz 16 bit Stereo.